|  | Brandschutz für Klebebewehrung aus leichten Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 801 Material PROMATECT-L Feuerwiderstand R 30 – R 120 Nachweis Gemäss VKF Verzeichnis: „Weitere Bestimmung“ ist die Broschüre der GVA und AFS Kt. St. Gallen anwendbar. Gewicht 450 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Streifenförmige Bekleidung liefern und fachgerecht montieren Feuerwiderstand …………….. Bauteil .……………. (*1) Lamelle ..…………… (*2) Breite der Lamelle ……….. mm Abstand Decke/Lamelle ……….. mm (*3) Seitlicher Überstand ……….. mm (*4) Bekleidungsdicke ……….. mm (*4) Raumlänge ………... m Raumbreite ………... m Raumhöhe ………... m Anzahl ………... Stk. *1 Betondecke oder Betonsturz nach Konstruktion 801 *2 Stahl- oder CFK-Lamelle *3 Dicke für Ausgleich mit Vlies oder PROMTECT-H *3 Seitlicher Überstand und der Bekleidungsdicke, gemäss Datenblatt 801 |  | m1 |  |  |
|  | Optionen Randanschlüsse gerade oder schräg für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… |  |  |  |  |
|  | Trägeranschlüsse Seitliche Abdeckung der Stirnseite, wenn der Abstand (a) < 150 mm. Abstand a ………... mm Länge ………... m Höhe 200 mm |  | m1 |  |  |
|  | Optional Plattenfugen mit Promat-Fertigspachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |