| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige, abgehängte Brandschutzunterdecke EI 30 (RF1) aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 20 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, mit Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 120.40 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 12613 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Bekleidungsdicke: 20 mm Raumgrösse: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Abhängehöhe: ………... m Optionen: Randanschluss mit/ohne Schattenfuge Kabeldurchführungen durch die Unter- decke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) Revisionsöffnung als verschraubter Deckel in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) Hinweis: *1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | m2 m1 Stk. Stk. Stk. |  |  |