| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige Bandrasterdecke EI 30 (RF1) aus Promaxon Typ A - Brandschutzplatten, nichtbrennbar - A1, mit Unterkonstruktion aus sichtbaren Stahlprofilen liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 120.65 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 24254 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Raumbreite: ………... m Raumlänge: ………... m Deckenhöhe: ………... m Abhängehöhe: ………... m Paneellänge: ………... m (*1) Paneelbreite: ………... m (*1) Ausführung: ………… (*2) Farbe der Beschichtung …………………………………. RAL Bandrasterprofile: ………... mm (*3) Farbe der Beschichtung …………………………………. RAL Achsabstand: ………... mm (*4) Hinweise: *1: max. Paneellänge = 2500 mm max. Paneelbreite = 598 mm *2: PROMAXON-Element, d = 20 mm oder PROMAXON-Element, d = 15 mm verklebt verklebt mit Akustikplatten, mindestens A2, d = 15 mm. *3: Bandrasterprofile b = 50 mm, 75 mm oder 100 mm, *4: Achsabstand max. 625 mm Randanschluss Randanschluss direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an normierte Wand ≥ F 30 Randanschluss ………… Farbe ………... RAL Revisionsöffnungen Revisionsöffnung als verschraubter Deckel in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. Lichte Öffnungsgrösse: ………… x ………… mm (*5) Hinweise: *5: max. Länge = 1200 mm Optionen: Einbauleuchten und Kabeldurchführung sind auf Anfrage an unsere technische Abteilung möglich. |  | m2 m1 m2 Stk. |  |  |