| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holzbalkendeckenbekleidung REI 60 aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 15 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 128.20 Anwendung mit Feuerwiderstand: REI 60 VKF-Nr. 15129 Brandbeanspruchung von unten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Abmessung im Licht: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Einbausituation: ………... (*1) Hinweis: *1: -Direktmontage an Holzbalken - Direktmontage unter Putzdecke - abgehängte Montage an unbekleideter Holzbalkendecke (Abhängehöhe angeben) - abgehängte Montage unter vorhandener Putzdecke (Abhängehöhe angeben) - Befestigung an Federschienen - Montage an sichtbaren Holzbalken Optionen: Randanschlüsse für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… Kabeldurchführungen durch die Unter- decke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. |  | m2 Stk. Stk. Stk. |  |  |