| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schacht- und Trennwand EI 30 (RF1) aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 18 mm und Stosshinterlegung 1x 18 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001, mit Metall-UK CW 50/40 als Grund- und Tragprofil, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 150.10 EI 30 Nachweise: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 24610 (Wand) EI 30 (RF1) VKF-Nr. 24597 (Schacht) EI 30 (Schall) VKF-Nr. 24598 (Schacht) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m Hinweis: *1: max. Wandhöhe = 4000 mm Randanschluss Randanschluss aus CW- bzw. UW-Stahlprofilen direkt für die Wand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Optionen: Promat-Revisionsklappe EI 30 (Typ B) nach VKF-Nr. 26288 für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*2) Hinweis: *2: max. Durchreichemass 650 x 1450 mm Demontierbarer Revisionsdeckel aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Durchreichmass: ………... x ………... mm (*3) Hinweis: *3: max. Durchreichmass = 500 x 500 mm Steigzonen-/ Elektroabschluss aus Promat-Revisionstüre EI 30 (nbb) nach VKF-Nr. 24616 für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Lichtmasse: ………... x ………... mm (*3) Hinweis: *3: max. Lichtmasse 1-flg. BxH 974 x 1974 mm 2-flg. BxH 1883 x 1974 mm Schallverbesserung mit Schalldämmfolie liefern und fachgerecht montieren. Eckausbildung für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m2 m1 Stk. Stk. Stk. m2 Stk. |  |  |