| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenwand EI 60 aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 2x 18 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001 und beidseitiger Spanplattenabdeckung d = 1x 19 mm, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 150.45 Nachweis: EI 60 VKF-Nr. 15579 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m Bekleidungsdicke: ………... mm Hinweise: *1: max. Wandhöhe = 4000 mm bzw. mit Pfosten-Riegelsystem aus Holz bis max. 10 m. Randanschluss Randanschluss allseitig aus Stahlwinkel abgedeckt mit Promaxon Typ A-Streifen direkt für die Wand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Optionen: Anstelle von Spanplatten, kann die Abdeckung auch mit nichtbrennbaren Brandschutzplatten, z.B. SUPALUX-M d = 19 mm erfolgen. |  | m2 m1 m2 |  |  |