| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige Brandschutzunterdecke EI 90 (RF1) aus Promatect-L –Brandschutzplatten d = 2x 30 mm, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 420.48 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 90 (RF1) ABP P-MPA-E-00-073 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Bekleidungsdicke: 2x 30 mm Raumgrösse: ……… mm x ……… mm Spannweite: ………... m (*1) Deckenhöhe: ………... m Hinweis: *1: freie Spannweite max. 1800 mm Optionen: Randanschluss für die vorgenannte Grundposition, liefern und fachgerecht erstellen. Promat-Revisionsklappe EI 90 in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht erstellen. Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*2) Hinweis: *2: max. Durchreichemass siehe Datenblatt |  | m2 m1 Stk. |  |  |