| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promat-Revisionsklappe EI 30/EI 60 (RF1) für Innenanwendung, zum Einbau in Trennwände, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.12 Nachweis: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 26288 EI 60 (RF1) VKF-Nr. 25224 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Einbau in: ……….………. (*1) Rohbaumass: ….……………. mm Durchreichemass (a): ………... mm x ………... mm (*2 Hinweis: *1: Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Trennwände 450.41 aus Promatect-H Schachtwände 150.10 aus Promaxon Schachtwände 150.41 aus Promaxon Schachtwände 150.42 aus Promaxon *2: max. Durchreichemass 650 x 1450 mm |  | Stk. |  |  |