| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Steigzonen-/ Elektroabschluss aus Promat-Revisionstüre EI 30 (RF1) nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.59 Nachweis: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 24616 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Einbau in: ……….………. (*1) Rohbaumass: ….……………. mm LM: ………... mm x ………... mm (*2) Anzahl Türflügel: ..………. Stk. Flügelaufteilung: ………... (*3) Hinweis: *1: Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Schachtwand 150.10 aus Promaxon. *2: max. Lichtmasse MBW/LBW 1-flg. BxH 970 x 3380 mm 2-flg. BxH 1970 x 3380 mm max. Lichtmasse Schachtwand 150.10 1-flg. BxH 974 x 1974 mm 2-flg. BxH 1883 x 1974 mm *3: symmetrisch, asymmetrisch mit Masse Oberfläche: Roh, gestrichen ………... HPL belegt ………... Schloss Espagnolett-Aufschraubschloss mit 4-kant und Winkelschliessblech Bänder Verdeckte Ganzmetallscharniere, dreidimensional verstellbar und 155 ° öffenbar. |  | Stk. |  |  |