| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tragende Brandwand REI 90 (RF1) aus Promatect-H –Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.90 Nachweis: REI 90 (RF1) ABP 3255/1459 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Bekleidung beidseitig mit ….…….. und ….…….. mm Promatect-H-Brandschutzplatten (*1) Die Blechbekleidung ist beidseitig ….…………………….. (*2) Die Stahlfachwerkkonstruktion ist ….…………………….. (*3) Wandhöhe: ….…….. m Wandlänge: ………... m Hinweis: *1: F 90 = 15 mm und 8 mm F 180 = 25 mm und 10 mm F 240 = 25 mm und 20 mm *2: Das Stahlblech ist - auf der äusseren Plattenlage - zwischen den beiden Plattenlagen *3: Die Stahlfachwerkwand ist - bauseits vorhanden - mitzuliefern und zu montieren (Stahlprofile angeben) |  | m2 |  |  |