| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzverglasung EI60 aus einer Holzrahmenkonstruktion d ≥ 67 mm und PROMAGLAS 60, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 485.10 Nachweis: Eiche keilgezinkt VKF-Nr. 15578 Eiche massiv VKF-Nr. 24115 Feuerwiderstand: EI60 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wandhöhe: ………….……... m (*1) Wandlänge: ………….……… m Einsatzbereich: Innen (*2) Abmessungen und Einteilungen der Glasflächen siehe Datenblatt. Glastyp: .….……….......... (*2) Rahmenprofi .….……….......... (*3) Hinweis: *1: bis 3m Höhe gemäss VKF-Nr. 15578 3 – 10 m Höhe gemäss Statik ETH Nur mit Genehmigung der Kantonalen Feuerpolizei *2: Zulässige Glastypen Promaglas 60, Typ 1-0, d=25 mm Promaglas 60, Typ 2-0, d=28 mm Promaglas 60, Typ 3-0, d≥43 mm Promaglas 60, Typ 10-0, d=32 mm Farb-, Struktur-, Spezialgläser auf Anfrage *3: Eiche keilgezinkt ≥ 40 x 95 mm Eiche massiv ≥ 20 x 67 mm Optionen: Kombinationen mit Türen gemäss Datenblatt VSSM-Türen (*4) RWD-Schlatter AG (*4) Cristallo (*4) liefern und fachgerecht montieren. Hinweis: *4: Nichtzutreffendes bitte streichen Kombinationen mit Schürze/Sockel (*5) Schürze und Sockel EI60 aus einer Eichen-Holzrahmenkonstruktion d =50 mm mit Mineralwollausfachung d = 1x 50 mm, Rohdichte 60 kg/m3 und beidseitig mit Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 12 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001 abgedeckt, liefern und fachgerecht montieren. Schürze Höhe .….………...... mm (*6) Sockel Höhe .….………...... mm (*6) Hinweis: *5: Nichtzutreffendes bitte streichen *6: Schürze max. 1500 mm Sockel max. 300 mm Gesamthöhe inkl. Glaswand max. 4500 mm Absturzsicherheit Absturzsicherheit nach SIA 261 (*7) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m liefern und fachgerecht montieren. Hinweis: *7: Nichtzutreffendes bitte streichen |  | m2 Stk. m2 m2 m2 |  |  |