| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fugenabdichtung S 90 zwischen Massivbauteilen, mit Promafoam-C-Brandschutzschaum, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 640.10 Anwendung mit Feuerwiderstand: S90 VKF-Nr. 10889 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 100 mm Montage in: .………………………. (*1) Fugenlänge: ………………… mm Bauteildicke: ………………… mm (*2) Dokumentation: ………………….. (*3) Hinweis: *1: Massivwand bzw. -Decke *2: Fugenbreite max. 32 mm Mindestbauteildicke mind. 100 mm *3: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | m1 |  |  |