| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzspritzputz als Ersatz für fehlende Betonüberdeckung der Be-wehrung bzw. fehlende Bauteildicke, liefern und fachgerecht aufbringen. Produkt: Cafco-BLAZESHIELD, Rohdichte ca. 264 kg/m3 (je nach Verarbeitung), zementgebunden, nichtbrennbar A1, und Haftgrund Cafco-BONDSEAL, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Die Beschichtungsdicke richtet sich nach der fehlenden Bauteildicke für den geforderten Feuerwiderstand. Angebotene Konstruktion: 730 Nachweis: ABZ Z-19-16-132 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Anwendungsbereich: ………... (*3) Arbeitshöhe: ………... m Schallabsorption: ………... αw (*4) Beschichtungsdicke: …….. mm (*5) Oberfläche des Spritzputzes: …… (*6) Hinweis: *1: R 30 – R 180 *2: Bauteile aus Beton (z.B. Decken, Stützen, Träger, etc.), Trapezblech-Decken, Stahlprofile bis U/A = 300 m-1 *3: Innen- oder Aussen, ist vor unmittelbarer Witterung zu schützen *4: auf Anfrage *5: 1 mm Spritzputz entspricht 2 mm Beton Schichtdicke bis 40 mm pro Auftrag *6: spritzrau oder leicht angerollt Optionen: Oberflächenverfestigung des Spritzputzes der vorgenannten Grundposition durch aufbringen von Cafco-BONDSEAL, liefern und fachgerecht aufbringen. |  | m2 m2 |  |  |