|  | Fabriquez une porte vitrée conforme à la norme EN 13501-2, pour usage intérieur, fabriquée en bois de chêne massif et en Promat-SYSTEMGLAS pour une résistance au feu de 30 minutes et installez la porte de manière professionnelle. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 485.70 Matériel Promat-SYSTEMGLAS Résistance au feu EI 30 Preuve 1-vt. No AEAI 27062 paroi légère 1-vt. No AEAI 27173 paroi verre 2-vt. No AEAI 27075 paroi légère 2-vt. No AEAI 27175 paroi verre Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions de passage Hauteur libre ....................... mm (*1) Largeur libre ....................... mm (*1) Combinaison en haut ....................... mm (*2) à gauche ....................... mm (*2) à droite ....................... mm (*2) *1 selon fiche technique *2 massif, légèr, cloison en verre selon fiche technique |  | pcs. |  |  |
|  | L‘ouvrant Matériel chêne Largeur de frise ....................... mm (*3) Épaisseur de porte ....................... mm (*4) Installation de verre .….………....... (*5) Domaine d'application dans les bâtiments sans humidité Avec les UV, le verre a besoin d'une protection contre les UV Type verre .….………....... (*6) *3 largeur de frise 80 – 200 mm *4 67 – 84 mm, l’épaisseur du cadre augmente en fonction du type de verre et du type de ferme-porte *5 affleurant sur un côté, peinture des bords sur demande Centré avec des tiges de verre *6 SYSTEMGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, sans UV SYSTEMGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV d‘un côté SYSTEMGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV des deux côtés Films, verre coloré, verre structuré, verre spéciale sur demande |  |  |  |  |
|  | Surface plaquée Sorte de bois .….………....... (*7) Traitement .….………....... (*8) *7 tous les types de bois, HPL, etc. ≤ 1,5 mm possible *8 laquage incolore, peinture, etc. possibilité |  |  |  |  |
|  | Ferrements (*9) Serrure - Verrou simple .….………....... Serrure – Verrou multi .….………....... Garniture et poignée .….………....... Gâche pour serrure .….………....... Charnières invisibles ou visibles .….………........................................... Ferme-porte invisibles ou visibles .….………........................................... *9 Selon les instructions de fabrication et d'assemblage |  |  |  |  |
|  | Encadrement de porte Cadre-bloc .….………....... (*10) Cadre applique .….………....... (*10) Surface Sorte de bois .….………....... (*12) Traitement .….………....... (*13) *10 Sélection ou dessin *11 tous les types de bois, HPL, etc. ≤ 1,5 mm possible *12 laquage incolore, peinture, etc. possibilité |  |  |  |  |