| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 60 ou S 90 pour le passage de câbles électriques, tuyaux inflammables et ininflammables dans des parois et plafonds, avec des plaques en laine minérale é=2x 50 mm, 150 kg/m3, le coating coupe-feu étanche à l'eau et à l'huile Promastop de type E et le collier coupe-feu Promastop Unicollar. Exécution selon la fiche technique: 600.46 No d‘attestation: Câbles S90 N° AEAI 13335 Tuyaux d'acier S90 N° AEAI 13337 Conduits thermoplastiques S60-90 N° AEAI 21100 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 100 mm Montage dans: .………………...…. (*1) Dimensions: …….… x ….… mm (*2) Épaisseur du composant: ….. mm (*3) Nombre et type de tuyaux ……………………………………... (*4) Documentation: ………………….. (*5) Remarque: *1: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *2: paroi max. 1000 x 2000 mm plafond max. 1000 x 1000 mm Pour les conduits thermoplastiques paroi max. 1000 x 1500 mm plafond max. 1000 x 1500 mm *3: épaisseur minimale paroi = 100 mm, plafond = 150 mm *4: indiquer le diamètre et le nombre de tuyaux inflammables ou ininflammables. *5: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m2 |  |  |