|  | Brandschutz aufrüsten von Betonrippendecken mit Brandschutzplatten PROMAXON-Typ A, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 180.10 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand REI 120 – RF 1 Nachweis VKF-Nr. 31972 Bekleidungsgewicht 13.1 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMAXON-Typ A Platten, an tragendem Bauwerksteil, mit oder ohne Holzrost, befestigt. Die Montage erfolgt als Direktbekleidung mit einer Unterkonstruktion aus U-förmig gekanteten verzinkten Stahlblechen, t = 0,75 mm, die von unten über die Rippen gestülpt und seitlich verdübelt oder in Durchsteckmontage befestigt werden. Die Bleche sind als durchlaufende Profile entlang der Rippen zu montieren. Feuerwiderstand ………... Minuten Bekleidungsdicke 15 mm Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m (*1) *1 Abhängehöhe bzw. direkte Montage |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |