|  | Fournir et monter dans les règles de l'art une plafond coupe-feu isolée EI 90 (RF1) en plaque coupe-feu PROMATECT-H et en laine minérale, suspendue sur une sous-construction métallique. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.45 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu EI 90 – RF1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 5252 Poid de revêtement 32 kg/m2 Isolation thermique env. 0.26 W/m2K Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en plaque PROMATECT-H et laine minérale, suspendu par un fil d‘attache, à une sous-construction en profilés de tôle d'acier galvanisé 60x49.5x0,7 fixée à l'élément porteur de la construction. Épaisseur du revêtement 2x 15 mm, 870 kg/m3 Laine minerale 2x 60 mm, 35 kg/m3 Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord avec/sans joint creux de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art l'ouverture de révision sous forme de couvercle vissé de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*1) *1: dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |